Surface Mount Land Pattern Naming Convention
............................................................................................................................................................................................................................
Libraries	Component, Category	Land Pattern Name
(Folder)	(Description)	(Naming Convention)
............................................................................................................................................................................................................................
01.BGA_C-N ............ Ball Grid Array’s .................................................................... BGA + Pin Qty. + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
02.BGAD_C-N ........... BGA w/Dual Pitch ..................................................... BGA + Pin Qty. + C or N + P Col Pitch X Row Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
03.BGAS_C-N ........... BGA w/Staggered Pins ................................................................ BGAS + Pin Qty. + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
04.CAPCAV ............. Capacitors, Chip, Array, Concave .............................................................................. CAPCAV + Pin Qty. + P Pitch _ + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
05.CAPCAF ............. Capacitors, Chip, Array, Flat ................................................................................. CAPCAF + Pin Qty. + P Pitch _ + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
06.CAPC ............... Capacitors, Chip ............................................................................................................................... CAPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
07.CAPCP .............. Capacitors, Polarized, Chip ................................................................................................................... CAPPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
08.CAPDFN ............. Capacitors, Dual Flat No-lead ........................................................................................................ CAPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
09.CAPPDFN ............ Capacitors, Polarized, Dual Flat No-lead ............................................................................................ CAPPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
10.CAPM ............... Capacitors, Molded .................................................................................................................. CAPM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
11.CAPPM .............. Capacitors, Polarized, Molded ...................................................................................................... CAPPM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
12.CAPAE .............. Capacitors, Aluminum Electrolytic .......................................................................................................... CAPAE + Base Body Size X Height + L Lead Length X Width
13.CFP ................ Ceramic Flat Packages .......................................................................................... CFP + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Length X Width
14.CGA ................ Column Grid Array, Circular Lead ....................................................................... CGA + Pin Qty. P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter
15.PCGA ............... Pillar Column Grid Array .............................................................................. PCGA + Pin Qty. P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter
16.XTAL ............... Crystals (2 leads) ..................................................................................................................... XTAL + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
17.XTALDFN ............ Crystals, Dual Flat No-lead ......................................................................................................... XTALDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
18.XTALSC ............. Crystals, Side Concave ....................................................................................................................... XTALSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
19.DIOC ............... Diodes, Chip ................................................................................................................................... DIOC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
20.DIODFN ............. Diodes, Dual Flat No-lead ................................................................................................. DIODFN + Pin Qty. _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
21.DIOM ............... Diodes, Molded ...................................................................................................................... DIOM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
22.DIONC .............. Diodes, Non-polarized, Chip ................................................................................................................ DIONC + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length
23.DIONDFN ............ Diodes, Non-polarized, Dual Flat No-lead ................................................................................. DIONDFN + Pin Qty. _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
24.DIONM .............. Diodes, Non-polarized, Molded ...................................................................................................... DIONM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
25.DIOMELF ............ Diodes, MELF ...................................................................................................................................... DIOMELF + Body Length + Diameter + L Lead Length
26.DIOSC .............. Diodes, Side Concave .......................................................................................................................... DIOSC _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
27.DIOSC4 ............. Diodes, Side Concave, 4 Pin ........................................................................................................ DIOSC4 + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
28.SODFL .............. Diodes, Small Outline Flat Lead, 2 Pin ............................................................................................. SODFL + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
29.DIOSOFL ............ Diodes, Small Outline Flat Lead, 3 - 6 Pin ........................................................................ DIOSOFL + Pin Qty. + P Pitch _ + Lead Span X Body Height + L Lead Length X Width
30.DPAK ............... DPAK ..................................................................................... DPAK + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Tab Pad Length X Width
31.BEADC .............. Ferrite Bead, Chip ............................................................................................................................ BEADC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
32.FUSC ............... Fuses, Chip .................................................................................................................................... FUSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
33.FUSDFN ............. Fuses, Dual Flat No-Lead ........................................................................................................ FUSDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Lead Width
34.FUSM ............... Fuses, Molded .................................................................................................................. FUSM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Lead Width
35.FUSSC .............. Fuses, Side Concave ........................................................................................................................... FUSSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
36.SOPFL .............. IC, Small Outline Package, Flat Lead ................................................................................ SOPFL + Pin Qty. + P Pitch _ + Lead Span X Body Height + L Lead Length X Width
37.INDC ............... Inductors, Chip ................................................................................................................................ INDC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
38.INDCAV ............. Inductors, Chip, Array, Concave ................................................................................. INDCAV + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
39.INDCAF ............. Inductors, Chip, Array, Flat .................................................................................... INDCAF + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
40.INDDFN ............. Inductors, Dual Flat No-lead ......................................................................................................... INDDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
41.INDM ............... Inductors, Molded ................................................................................................................... INDM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
42.INDPM .............. Inductors, Precision, Molded ....................................................................................................... INDPM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
43.INDSC .............. Inductors, Side Concave ....................................................................................................................... INDSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
44.ICSOFL ............. Integrated Circuit, Small Outline, Flat Lead, 3 - 6 pin ............................................................ ICSOFL + Pin Qty. + P Pitch _ + Lead Span X Body Height + L Lead Length X Width
45.LGA_C .............. Land Grid Array, Circular Lead .............................................................. LGA + Pin Qty. + C + P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Lead Diameter
46.LGA_S .............. Land Grid Array, Square Lead .................................................................... LGA + Pin Qty. + S + P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Lead Size
47.LEDC ............... LED’s, Chip .................................................................................................................................... LEDC + Body Length + Width X Height + L Lead Length
48.LEDDFN ............. LED’s, Dual Flat No-lead ............................................................................................................. LEDDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
49.LEDM ............... LED’s, Molded ....................................................................................................................... LEDM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
50.LEDSC .............. LED’s, Side Concave ........................................................................................................................... LEDSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
51.LEDSC4 ............. LED’s, Side Concave, 4 Pin ......................................................................................................... LEDSC4 + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
52.OSCDFN4 ............ Oscillators, Dual Flat No-Lead (4-pin) .............................................................................................. OSCDFN4 _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
53.OSCSC .............. Oscillators, Side Concave ........................................................................................ OSCSC + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
54.OSCSF .............. Oscillators, Side Flat ........................................................................................... OSCSF + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
55.OSCJ ............... Oscillators, J-Lead .................................................................................................... OSCJ + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Width
56.OSCL ............... Oscillators, L-Bend Lead ...................................................................................... OSCL + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Length X Width
57.OSCCC .............. Oscillators, Corner Concave ........................................................................................................... OSCCC + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
58.PLCC ............... Plastic Leaded Chip Carriers ............................................................................... PLCC + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span L1 X Lead Span L2 Nominal X Height + L Lead Width
59.PLCCS .............. Plastic Leaded Chip Carrier Sockets Square ................................................................ PLCCS + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span L1 X Lead Span L2 Nominal X Height + L Lead Width
60.PSON ............... Pull-back Small Outline No-lead .................................................... PSON + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
61.PQFN ............... Pull-back Quad Flat No-lead ........................................................ PQFN + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
62.QFP ................ Quad Flat Packages .................................................. QFP + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span L1 X Lead Span L2 Nominal X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
63.CQFP ............... Ceramic Quad Flat Packages ........................................................................ CQFP + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span L1 X Lead Span L2 Nominal X Height + L Lead Length X Width
64.QFN ................ Quad Flat No-lead ................................................................... QFN + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
65.LCC ................ Quad Leadless Ceramic Chip Carriers................................................................................. LCC + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
66.LCCS ............... Quad Leadless Ceramic Chip Carriers (Pin 1 on Side) ............................................................... LCCS + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
67.RESC ............... Resistors, Chip ................................................................................................................................. RESC + Body Length X Width X Height + L Lead Width
68.RESCAV ............. Resistors, Chip, Array, Concave ................................................................................. RESCAV + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
69.RESCAXE ............ Resistors, Chip, Array, Convex, E-Version (Even Pin Size) ...................................................... RESCAXE + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
70.RESCAXS ............ Resistors, Chip, Array, Convex, S-Version (Side Pins Diff) ..................................................... RESCAXS + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
71.RESCAF ............. Resistors, Chip, Array, Flat .................................................................................... RESCAF + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
72.RESDFN ............. Resistors, Dual Flat No-lead .............................................................................................. RESDFN + Pin Qty. _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
73.RESMELF ............ Resistors, MELF .................................................................................................................................... RESMELF + Body Length + Diameter + L Lead Width
74.RESM ............... Resistors, Molded ................................................................................................................... RESM + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
75.RESSC .............. Resistors, Side Concave ............................................................................................................... RESSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
76.SOJ ................ Small Outline IC, J-Leaded .............................................................................................. SOJ + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Width
77.SOL ................ Small Outline IC, L-Leaded .............................................................................................. SOL + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Width
78.SOIC ............... Small Outline Integrated Circuit, (50 mil Pitch SOIC) ......................................................... SOIC + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Length X Width
79.SOP ................ Small Outline Packages ..................................................... SOP + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Lead Span X Body Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
80.SON ................ Small Outline No-lead ............................................................... SON + Pin Qty. + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width + T Thermal Pad Length X Width
81.SOD ................ Small Outline Diode .................................................................................................................. SOD + Lead Span X Body Width X Height + L Lead Length X Width
82.SOT143 ............. SOT143 ...................................................................................................................... SOT143- + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span X Body Height + L Lead Length
83.SOT343 ............. SOT343 ...................................................................................................................... SOT343- + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span X Body Height + L Lead Length
84.SOT23 .............. SOT23 ........................................................................................................................ SOT23- + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span X Body Height + L Lead Length
85.SOT223 ............. SOT223 ...................................................................................................................... SOT223- + Pin Qty. + P Pitch _ Lead Span X Body Height + L Lead Length
86.THRMC .............. Thermistors, Chip .............................................................................................................................. THRMC + Body Length + Width X Height + L Lead Width
87.TRXSOFL ............ Transistors, Small Outline, Flat Lead, 3 - 6 pin .................................................................. TRXSOFL + Pin Qty. + P Pitch _ + Lead Span X Body Height + L Lead Length X Width
88.TRXDFN ............. Transistors, Dual Flat No-lead ....................................................................................... TRXDFN + Pin Qty. _ Body Length X Body Width X Height + L Lead Length X Width
89.VARC ............... Varistors, Chip ................................................................................................................................. VARC + Body Length X Width X Height + L Lead Width